ПОРЯДОК

определения количества потребленной

тепловой энергии и теплоносителя Абонентом (с учетом Субабонентов)

1. Настоящий порядок определяет методы расчета следующих величин:

- количества принятой Абонентом тепловой энергии (в гигакаллориях);

- количества принятого Абонентом теплоносителя (в метрах кубических);

- количества принятого теплоносителя в системах теплопотребления Абонента в связи с утечками и повреждениями тепловых сетей Абонента (в метрах кубических);

- количества теплоносителя, затраченного на гидропневматическую промывку системы отопления для отдельно стоящих зданий (в метрах кубических).

2. Данный порядок описывает механизм определения вышеуказанных величин наиболее распространенных случаев установки приборов и устройств узла учета. В индивидуальных случаях этот порядок может быть изменен по согласованию сторон. До момента согласования индивидуального порядка применяется расчетный метод определения количеств тепловой энергии и теплоносителя.

3. Определение величин и в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (в том числе расчетным путем) производится в соответствии с методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4. Количество тепловой энергии, теплоносителя, полученных потребителем, определяется на основании показаний приборов узла учета Абонента за расчетный период.

4.1. При отсутствии в точках учета приборов учета или работы приборов учета более 15 суток расчетного периода определение величин осуществляется расчетным путем и основывается на пересчете базового показателя по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период.

4.2. Количество тепловой энергии, теплоносителя, расходуемых на горячее водоснабжение, при наличии отдельного учета и временной неисправности приборов (до 30 дней) рассчитывается по фактическому расходу, определенному по приборам учета за предыдущий период. В случае отсутствия отдельного учета или нерабочего состояния приборов более 30 дней количество тепловой энергии, теплоносителя, расходуемых на горячее водоснабжение, принимается равным значениям, установленным в договоре теплоснабжения (величина тепловой нагрузки на горячее водоснабжение). Учет количества принятой (поданной) тепловой энергии по показаниям приборов учета и расчеты по ним осуществляются только при условии, что узел учета допущен в эксплуатацию в установленном настоящим договором порядке и опломбирован Теплоснабжающей организацией. Приборы и устройства узла учета тепловой энергии и теплоносителя помимо необходимых требований к их точности, должны обеспечивать фиксирование и запись измеряемых параметров в соответствии с требованиями «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

5. Определение величины на основании показаний узла учета.

5.1.В случае наличия у Абонента допущенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, если учет тепловой энергии в таком узле ведется независимо в системах теплопотребления и горячего водоснабжения (приборы узла учета установлены параллельно, показания одного прибора не включают в себя показания другого прибора), а также в случае отсутствия у Абонента системы теплопотребления, либо системы ГВС, величина определяется по формуле:

,

где

и – количество тепловой энергии, измеренное соответственно приборами узла учета, установленными в системе теплопотребления и в системе горячего водоснабжения, Гкал;

и – количество тепловой энергии в расчетном периоде, принятое за время выхода из строя установленных в соответствующей системе приборов или устройств узла учета (до 15 суток). Величина принятой тепловой энергии за это время определяется по среднему значению за предшествующие выходу из строя периоду с учетом температуры наружного воздуха в период, когда приборы или устройства узла учета считались вышедшими из строя;

- количество тепловой энергии, затраченное на потери тепловой энергии в тепловых сетях Абонента от точки поставки до места установки приборов и устройств узла учета.

Величина потерь тепловой энергии определяется расчетным методом по договорной нагрузке:

,

где

- величина тепловой нагрузки на потери в тепловых сетях, Гкал/час, указана в Приложении №2 к настоящему договору;

- время отчетного периода, ч.

5.2.В случае, если приборы и устройства узла учета Абонента установлены последовательно, величина определяется по формуле:

.

6. Определение величины расчетным путем на нужды отопления производится по формуле:

, Гкал,

где - тепловая нагрузка (базовый показатель), указанная в приложении № 2 к настоящему договору, Гкал/час;

- расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;

- фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C;

- время отчетного периода, ч.

6.1. Определение величины расчетным путем - количества тепловой энергии, затраченной на подогрев теплоносителя, потребленного Абонентом, определяется по формуле:

,

где – нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, Гкал/куб.м.

7. Определение величины на основании показаний узла учета.

7.1 В случае, если приборы и устройства узла учета Абонента, установленные на системах теплопотребления и горячего водоснабжения расположены параллельно (показания одного прибора не включают в себя показания другого прибора), то величина определяется по следующей формуле:

,

где

- количество теплоносителя, потребленного в системах теплопотребления Абонента. При наличии допущенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя, фиксирующего расход теплоносителя на прямом и обратном и подпиточном трубопроводах системы отопления, расход теплоносителя определяется по формуле:

,

где

, - количество теплоносителя, принимаемая по показаниям приборов, установленных на подающем и обратном трубопроводах;

- количество теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку вторичного контура за расчетный период, принимаемый по показаниям подпиточного водосчетчика;

- количество теплоносителя, потребленного в системах горячего водоснабжения Абонента. При наличии допущенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя, фиксирующего расход теплоносителя на прямом и обратном трубопроводах в системе горячего водоснабжения Абонента, расход теплоносителя определяется по формуле:

,

где - количество теплоносителя, принимаемое по показаниям приборов, установленных на подающем и обратном трубопроводах в системе теплопотребления (отопления) Абонента (в закрытых системах теплопотребления). В открытых системах теплопотребления количество теплоносителя на цели горячего водоснабжения определяется по показаниям водосчетчика, установленного в системе горячего водоснабжения и величина приравнивается к показаниям этого водосчетчика.

7.2. В случае если приборы и устройства узла учета, установленные на системах теплопотребления и горячего водоснабжения Абонента установлены последовательно, то расход теплоносителя принимается равным наибольшей из двух величин: и.

8. Определение величины расчетным путем.

В случае отсутствия узла учета или недостоверности показаний величина   определяется расчетным путем в соответствии с действующим законодательством и указывается в Приложении № 6 к настоящему договору. Указанное значение ежемесячно выставляется абоненту к оплате.

9. В случае если представителем Теплоснабжающей организации зафиксирован факт умышленного вывода из строя прибора учета или иное воздействие на прибор учета с целью искажения его показаний (отсутствие или повреждение пломб или поверительных клейм и др.), величина рассчитывается исходя из пропускной способности трубопровода и круглосуточного слива теплоносителя за период с даты проведения последней проверки работниками Теплоснабжающей организации прибора учёта, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором было выявлено нарушение, а величина  приравнивается к нулю.

10. Определение величины.

При наличии допущенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя, в случае если утечка произошла на сетях Абонента после места, где установлен узел учета, то объем утечки учитывается в величине и дополнительно не рассчитывается.

В случае отсутствия узла учета или недостоверности показаний, а также в случае если утечка (повреждение трубопровода) произошла на сетях Абонента до места, где установлен прибор учета, его количество определяется по следующей формуле:

,

где

– коэффициент истечения жидкости из отверстия, принимается равным 0,62;

– площадь отверстия повреждения, м.кв, вычисляется по формуле:

,

где

- диаметр отверстия;

- постоянная величина, принимается равной 3,1415;

– ускорение свободного падения; принимается равным 9,8 м/(с*с);

– давление сетевой воды в теплопроводе в точке истечения, м вод.ст. (кгс/см.кв);

– плотность сетевой воды, кг/м.куб.;

– продолжительность утечки, час.

Расчет количества потерь теплоносителя с утечкой выполняется Теплоснабжающей организацией и включает в себя определение величины утечки через отверстие, повреждения трубопровода, количества теплоносителя на сброс и заполнение опорожненных участков тепловых сетей и теплопотребляющих установок Абонента и Субабонентов после проведения ремонтных работ и добавляется к величине утечки Потребителя при отсутствии у него приборов учета.

Предъявление к оплате количества тепловой энергии и теплоносителя, в случае утечки, производится на основании расчета, подписанного представителем Теплоснабжающей организации. В случае, если представитель Абонента не присутствовал при фиксировании факта утечки, Теплоснабжающая организация составляет расчет самостоятельно и направляет его Абоненту по реквизитам, указанным в Приложении №8 к настоящему Договору. В случае если в течение 10 дней с момента направления Теплоснабжающей организацией не будет получен мотивированный отказ от полученного расчета, расчет считается принятым Абонентом без разногласий.

В расчете указываются следующие величины:

- время зафиксированного водоразбора;

- температура и давление теплоносителя во время водоразбора;

- расход теплоносителя (м.куб./час), определяемый на основании технической литературы, в зависимости от перепада давлений и диаметра отверстия в месте водоразбора;

- расчетные значения потерь тепловой энергии и теплоносителя, которые в дальнейшем будут предъявлены к оплате.

11. Абонент оплачивает количество теплоносителя, расходуемого на пусковое заполнение тепловых сетей и теплопотребляющих установок Абонента и Субабонентов в первый месяц каждого отопительного сезона. Количество теплоносителя, расходуемого на пусковое заполнение равно полуторакратному объему тепловых сетей и теплопотребляющих установок Абонента и Субабонентов в соответствии с п. 6.1.17 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии и п. 10.1.3 «Инструкции по организации в Минэнерго России по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 325).

12. Величина определяется в зависимости от диаметра дренажа (сброса), давления, часовой потребности в воде с учетом ее продолжительности:

,

где

– время промывки системы, час (принимается по фактической продолжительности промывки);

– давление, необходимое для промывки системы отопления, кгc/см2 (принимается по фактическим показаниям манометра);

– диаметр дренажа (сброс), условный , мм (по факту);

– постоянная величина, принимается равной 3,14;

0,82; 3,6; 20 – эмпирические значения для перевода единиц измерения физических величин.

Расчет объемов и предъявление к оплате количества тепловой энергии и теплоносителя, затраченных на промывку системы отопления производится на основании Акта о промывке, подписанного Абонентом и представителем Теплоснабжающей организации.

13. Настоящий Порядок может быть изменен Теплоснабжающей организацией в одностороннем порядке в случае выхода соответствующих нормативных актов и разъяснений федеральных и региональных органов исполнительной власти, уполномоченных регулировать деятельность ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения. Информация о таких изменениях будет опубликована на официальном сайте Теплоснабжающей организации в сети Интернет (http://www.ezkh.ru), либо направлена Абоненту по реквизитам, указанным в Приложении №8 к настоящему Договору.

| Теплоснабжающая организация ______________________/__/ | Абонент ______________________/__/ |
| --- | --- |

# Footnotes

В соответствии с Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"

# Text boxes

|  | Приложение №7 к Договору теплоснабжения и поставки горячей воды от _._.201_ года № _ |
| --- | --- |